## Slide 1: 课堂测验一
请写出ISO/OSI七层参考模型中每层的名称和主要功能。
A公司总裁打算与B公司合作，他要求公司的法律部门做调研，法律部门又请工程部门帮忙。结果是，A公司的工程师与B公司的工程师解决了合作中的技术问题，并各自向他们的法律部门汇报；然后，两个公司的律师解决了合作中的法律问题，并各自向他们的总裁汇报；最后，两个公司的总裁讨论了合作中的经济问题。请问这是一个OSI参考模型意义上的分层协议的例子吗？

## Slide 2: 课堂测验四
如图所示，5台路由器组成全相连的网络，每台路由器有5个接口，分别连接其它4台路由器和1个局域网，每个局域网最多连接20台计算机，每台计算机分配1个IP地址。如果只有一个IPv4地址块202.112.10.0/24可供分配，请给出一种合理的地址分配方案，分别给出每个局域网的地址空间和路由器每个端口的地址以及它们的掩码。

## Slide 3: 课堂测验五
请从技术角度解读这两张海报