## Slide 1
卢光明
汇编语言程序设计
第2讲：80X86的寻址方式

## Slide 2
第2讲：80X86的寻址方式
寻址的概念
与数据有关的寻址方式
与转移地址有关的寻址方式
立即寻址
寄存器寻址
直接寻址
寄存器间接寻址
寄存器相对寻址
基址变址寻址
相对基址变址寻址
段内直接寻址
段内间接寻址
段间直接寻址
段间间接寻址

## Slide 3
第2讲：80X86的寻址方式
寻址的概念
与数据有关的寻址方式
与转移地址有关的寻址方式
立即寻址
寄存器寻址
直接寻址
寄存器间接寻址
寄存器相对寻址
基址变址寻址
相对基址变址寻址
段内直接寻址
段内间接寻址
段间直接寻址
段间间接寻址

## Slide 4
寻址、寻址方式的概念：
  寻址就是寻找操作数的地址。
  寻址方式就是处理器根据指令中给出的地址信息来寻找有效地址的方式，是确定本条指令的数据地址以及下一条要执行的指令地址的方法。
寻址的概念
汇编指令格式：
操作码 [操作数1 [,操作数2 [,操作数3]]] [;注释]
寻址方式分类：
1)与数据有关的寻址方式：确定内存单元的地址
2)与转移地址有关的寻址方式：确定转移地址(IP，CS)

## Slide 5
8088有4个16位段寄存器
  CS(Code Segment Register)：指明代码段的起始地址
  DS(Data Segment Register)：指明数据段的起始地址
  ES(Extra Segment Register)：指明附加段的起始地址
  SS(Stack Segment Register)：指明堆栈段的起始地址
每个段寄存器用来确定一个逻辑段的起始地址，每种逻辑段均有各自的用途
  处理器利用CS:IP取得下一条要执行的指令
  处理器利用DS:EA存取数据段中的数据
  处理器利用ES:EA存取附加段中的数据
  处理器利用SS:SP操作堆栈顶的数据
  EA（ effective address ）表示有效地址，也叫偏移地址
寻址的概念

## Slide 6
程序的指令序列必须安排在代码段；
程序使用的堆栈一定在堆栈段；
程序中的数据默认是安排在数据段，也经常安排在附加段，尤其是串操作的目的区必须是附加段；
数据的存放比较灵活，实际上可以存放在任何一种逻辑段中。
寻址的概念

## Slide 7
  操作数有三种来源：
  ① 操作数在指令中，称立即数操作数
    如 MOV AL , 9
  ② 操作数在寄存器中，称寄存器操作数
    指令中给出用符号表示的寄存器名。
    如 MOV AL , BL
  ③ 操作数在内存单元中，称存储器操作数或内存操作数
  指令中给出该内存单元的地址。用[ ]表示存储器操作数
    如 MOV AL , [2000H] MOV AL, temp
寻址的概念

## Slide 8
第2讲：80X86的寻址方式
寻址的概念
与数据有关的寻址方式
与转移地址有关的寻址方式
立即寻址
寄存器寻址
直接寻址
寄存器间接寻址
寄存器相对寻址
基址变址寻址
相对基址变址寻址
段内直接寻址
段内间接寻址
段间直接寻址
段间间接寻址

## Slide 9
以 MOV 指令为例：
  立即寻址 MOV AX , 3069H
  寄存器寻址 MOV AX , BX
  直接寻址 MOV AX , [ 2000H ]
  寄存器间接寻址 MOV AX , [ BX ]
  寄存器相对寻址 MOV AX , COUNT [ SI ]
  基址变址寻址 MOV AX , [ BP ] [ DI ]
  相对基址变址寻址 MOV AX , MASK [ BX ] [ SI ]
与数据有关的寻址方式

## Slide 10
1. 立即寻址方式
与数据有关的寻址方式
操作数直接存放在指令中，紧跟在操作码之后，作为指令的一部分，这种操作数称为立即数。
  立即数可以是8位或16位(16位的立即数是高位字节放在高地址，低位字节放在低地址) 。
  应用场合: 立即数常用来给寄存器或内存单元赋初值。
  MOV AX , 3069H
注意：只能用于源操作数字段，不能用于目的操作数字段。

## Slide 11
例 MOV AX , 2056H
结果 ( AH ) = 20H
( AL ) = 56H
与数据有关的寻址方式
低地址
高地址
例 MOV 78 H, AL (right?)

## Slide 12
2.寄存器寻址方式
定义：指令所要的操作数已存储在某寄存器中，或把目标操作数存入寄存器。
与数据有关的寻址方式
指令中可以引用的寄存器如下：
8位寄存器：AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL等；
16位寄存器：AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP和段寄存器等。
注：由于指令所需的操作数已存储在寄存器中，在指令执行过程中，会减少读/写存储器单元的次数，所以，使用寄存器寻址方式的指令具有较快的执行速度。通常情况下，提倡在编写汇编语言程序时，应尽可能地使用寄存器寻址方式。

## Slide 13
【例】下列程序执行后，（AX）=？，（BX）=？
MOV AX，1234H
MOV BX，5678H
ADD AX，BX
执行：1234H→AX
执行后：（AX）=68ACH，（BX）=5678H
5678H→BX
“ADD AX，BX”：（AX）+（BX）→AX
与数据有关的寻址方式

## Slide 14
以上立即数寻址、寄存器寻址的操作数，
不用在取完指令后再到内存中取数。

## Slide 15
以下 5 种寻址方式：
操作数存放在内存中，取完指令后，还需到内存取数。
指令中给出的是该操作数的地址，包括段地址和偏移地址。

## Slide 16
3. 存储器寻址
以下各种寻址方式，操作数都在除代码段之外的存储区中。通过不同的寻址方式，获得操作数地址，从而取得操作数。
在前面的章节中，我们知道操作数的物理地址（Physical Address，PA）等于段基址左移4位，再加上偏移地址。
下面主要解决的问题是如何得到操作数的偏移地址。在8086/8088里，将操作数的偏移地址又称为有效地址（effective address，即EA），因此以下的各种寻址方式即为求有效地址（EA）的不同途径。
与数据有关的寻址方式

## Slide 17
8086/8088指令中有效地址（EA）由以下3部分组成：
EA=基址＋变址＋位移量
①位移量（displacement）：存放在指令中的一个8位或16位的数，但它不是立即数，而是一个地址；
②基址（base）：存放在基址寄存器（BX、BP）中的内容。它是有效地址中的基址部分，通常用于指向数据段中数组或字符串的首地址。
③变址（index）：存放在变址寄存器（SI、DI）中的内容。通常用来指向数组中某个元素或字符串的某个字符。
根据有效地址中含有的成分不同，分别构成不同的寻址方式 。
与数据有关的寻址方式
三种成分 | 16位寻址 | 32位寻址
位移量 | 0、8、16位 | 0、8、32位
基址寄存器 | BX、BP | 任何32位通用寄存器
变址寄存器 | SI、DI | 除ESP外的32位通用寄存器

## Slide 18
⑴ 直接寻址
定义：指令所要的操作数存放在内存中，在指令中直接给出该操作数的有效地址，这种寻址方式为直接寻址方式。
EA
指令
操作数
存储器
＋
段基地址
图形表示：
与数据有关的寻址方式

## Slide 19
例：执行指令MOV BX，DS:[1234H]
设（DS）=2000H。执行后：(BX)=?
BX
20000H
＋ 1234H
PA： 21234H
OP
～
～
～
～
…
CS→
DS→
13H
52H
20000H
21234H
…
…
34H
12H
执行：（21234H）→BX
执行后：（BX）=5213H
13
52
与数据有关的寻址方式

## Slide 20
例：MOV AX , [1000 H]
  若 ( DS ) = 2000H
  内存操作数的物理地址为：
  PA = ( DS )×10H +EA
    = 2000H × 10H + 1000H
  = 21000H
执行后 (AX)= 3040H
指令 MOV AX, [1000H] 与MOV AX, 1000H有什么不同？
指令 MOV AX, DS:[1000H] 与MOV AX, [1000H]是否一样？
与数据有关的寻址方式

## Slide 21
在汇编语言程序中，一般不直接用数值表示偏移地址，而用符号代替数值表示地址，称符号地址(变量名)。
例 符号buffer表示一个地址。
    MOV AX , [buffer]
  或写成 MOV AX , buffer
  源操作数为buffer指向的内存单元的内容
符号地址( 变量名)经汇编连接后，与一个确定的数值地址相对应。可用操作符Offset 获取变量的偏移地址。
  故 PA = ( DS )×10H + Offset buffer
  指令执行结果 ( AX ) = 0B0A H
与数据有关的寻址方式
注意：双操作数指令中，只能有一个使用存储器寻址方式！
MOV buffer1，buffer2 (X)

## Slide 22
（2）寄存器间接寻址
定义：操作数的有效地址只包含基址寄存器内容或变址寄存器内容一种成分。因此，有效地址就在某个存储器里，操作数的有效地址EA由寄存器给出。使用BP时，其默认段是SS段，其他寄存器默认为DS段。
可用的寄存器有 BX 、BP、SI、DI
寄存器
指令
操作数
存储器
＋
段基地址
      如: MOV AL, [BX]
      MOV DH, [BP]
        MOV AH, [SI]
        MOV DL, [DI]
与数据有关的寻址方式

## Slide 23
【例】假设有指令：MOV BX, [DI]，在执行时，（DS）=1000H，（DI）=2345H，存储单元（12345H）=4354H。问执行指令后，BX的值是什么？
解：“[ ]”表示寄存器DI的值不是操作数，而是操作数的地址。该操作数的物理地址应由DS和DI的值形成，即：
PA=（DS）*10H+DI
=1000H*10H+2345H
=12345H。
该指令的执行效果是：把从物理地址为12345H开始的一个字的值传送给BX。
BX
10000H
＋ 2345H
12345H
43
54
…
OP
…
～
～
～
～
…
CS→
DS→
54H
43H
10000H
12345H
与数据有关的寻址方式

## Slide 24
例： MOV AX , [ DI ]
若 ( DS ) = 3000H
( DI ) = 2000H
则内存操作数的物理地址为：
  PA = ( DS )×10H + ( DI )
= 32000H
执行后 (AX) = (32000H) = 400BH
思考： 指令 MOV AX,[ DI ] 与指令MOV AX, DI有什么不同？
与数据有关的寻址方式

## Slide 25
(3) 寄存器相对寻址方式
定义：操作数在存储器中，其有效地址是一个基址寄存器（BX、BP）或变址寄存器（SI、DI）的内容和指令中的8位/16位偏移量之和。使用BP时，其默认段是SS段，其他寄存器默认为DS段。
汇编格式：X[R]或[R+X]（X表示位移量，是8位或16位有符号数）
功能：操作数存放在存储器，寄存器R的内容加位移量X为操作数的偏移地址EA。
图形表示如右：
地址
寄存器
操作数
存储器
＋
段基地址
基址或变址寄存器 位移量
指令
＋
EA
与数据有关的寻址方式

## Slide 26
    如: MOV AL, [ BX +10H]
        MOV AH, [ DI+20H ]
        MOV DL, 30H [ SI ]
        MOV DH, 40H [ BP ]
例： MOV AX ，60H [ BP ]
若（DS）=2000H， ( SS ) = 3000H
( BP ) = 200H
则内存操作数的物理地址为？
与数据有关的寻址方式
PA = ( SS )×10H + ( BP ) + 60H
= 30260H
指令执行后：
(AX) = (30260H) = 0ABCH

## Slide 27
【例】假设指令：MOV BX, [SI+100H]，在执行它时，（DS）=1000H，（SI）=2345H，内存单元12445H的内容为2715H，问该指令执行后，BX的值是什么？
…
OP
…
～
～
～
～
…
CS→
DS→
15H
27H
10000H
12445H
SI：2345H
＋ 100H
EA：2445H
＋ DS：10000H
12445H
27 15
BX
所以，该指令的执行效果是：把从物理地址为12445H开始的一个字的值传送给BX。
解：EA=（SI）+100H=2345H+100H=2445H
PA=（DS）*10H+EA=1000H*10H+2445H=12445H
与数据有关的寻址方式

## Slide 28
(4) 基址变址寻址方式
定义：操作数在存储器中，其有效地址是一个基址寄存器（BX、BP）和一个变址寄存器（SI、DI）的内容之和。
汇编格式： [BR+IR]
功能：操作数存放在存储器，BR的内容加IR的内容是操作数的偏移地址EA。若基址寄存器使用BP时，其默认段是SS段，BX默认段为DS段。
图形表示：
操作数
存储器
＋
段基地址
基址寄存器 变址寄存器
指令
＋
基址值
基址寄存器
变址值
变址寄存器
EA
与数据有关的寻址方式

## Slide 29
【例】假设指令：MOV AX, [BX+SI]，在执行时，（DS）=1000H，（BX）=2100H，（SI）=0011H，内存单元12111H的内容为1234H。问该指令执行后，AX的值是什么？
…
OP
…
～
～
～
～
…
CS→
DS→
34H
12H
10000H
12111H
BX：2100H
＋SI：0011H
EA：2111H
＋ DS：10000H
12111H
12 34
AX
解：操作数的物理地址PA为：
PA=(DS)*10H+(BX)+(SI)
=1000H*10H+2100H+0011H
=12111H
所以，该指令的执行效果是：
把从物理地址为12111H开始
的一个字的值传送给AX。
与数据有关的寻址方式

## Slide 30
与数据有关的寻址方式
基址变址寻址方式用处：定义数组
例：定义一个3*5的二维数组，然后用代码修改其第二行的第三个元素的值。

## Slide 31
(5) 相对基址变址寻址方式
定义：操作数在存储器中，其有效地址是一个基址寄存器（BX、BP）的值、一个变址寄存器（SI、DI）的值和指令中的8位/16位位移量之和。
汇编格式：X [BR+IR]或[BR+IR+X]
功能：操作数存放在存储器，BR内容加IR内容加位移量X是操作数的偏移地址EA。
存储器
基址值
基址寄存器
操作数
＋
段基地址
基址寄存器 变址寄存器 位移量
指令
＋
变址值
变址寄存器
EA
与数据有关的寻址方式

## Slide 32
【例】假设指令：MOV AX, [BX+SI+200H]，在执行时，（DS）=1000H，（BX）=2100H，（SI）=0010H，内存单元12310H的内容为1234H。问该指令执行后，AX的值是什么？
BX：2100H
SI：0010H
＋ 0200H
EA：2310H
＋ DS：10000H
12310H
…
OP
…
～
～
～
～
…
CS→
DS→
34H
12H
10000H
12310H
12 34
AX
解：该操作数的物理地址应由DS和EA的值形成，即：
PA=12310H
所以，该指令的执行效果是：把从物理地址为12310H开始的一个字的值传送给AX。
与数据有关的寻址方式

## Slide 33
规则总结：
若有效地址用SI、DI和BX等之一来指定，则其缺省的段寄存器为DS。寻址方式物理地址的计算方法如下：
(BX)
PA=10H×DS + (SI)
(DI)
若有效地址用BP来指定，则其缺省的段寄存器为SS（即：堆栈段）。物理地址：
  PA=10H×SS+ (BP)
与数据有关的寻址方式

## Slide 34
例：MOV AL，[ buffer ]
PA= ( DS ) ×10H + Offset buffer
默认选择DS寄存器的内容为段地址。
MOV AX，[BP]
PA= ( SS ) ×10H + (BP)
默认选择SS寄存器的内容为段地址。
与数据有关的寻址方式

## Slide 35
段跨越问题
当要否定默认状态，到非约定段寻找操作数时，必须用跨段前缀指明操作数的段寄存器名。
汇编格式：段寄存器名：操作数地址。
功能：冒号“：”之前的段寄存器名指明操作数所在的段。
【例 】 MOV AX，DS:[BP]
MOV CX，SS :[SI]
该例中“DS:”，“SS:”均为跨段前缀，此时默认状态无效，操作数的物理地址PA由段寄存器内容左移4位加偏移EA形成。上述2条指令的源操作数物理地址分别为：
MOV AX，DS:[BP] PA1 =（DS）左移4位+(BP)
MOV CX，SS :[SI] PA2 =（SS）左移4位+ (SI)
与数据有关的寻址方式

## Slide 36
在某些情况下，8086/8088允许程序员使用跨越段前缀来改变系统指定的默认段。但以下3种情况不允许使用跨越段前缀。
  ①指令必须在代码段CS中；
  ②PUSH指令的源操作数和POP指令的目的操作数必须使用SS段；
  ③串处理指令的目的串必须使用附加段ES。
与数据有关的寻址方式
访存类型 | 所用段及寄存器 | 缺省选择规则
指令 | 代码段：CS | 用于取指令
堆栈 | 堆栈段：SS | 进栈或出栈，用SP、BP作为基址寄存器的访存
局部数据 | 数据段：DS | 除堆栈或串处理操作以外的所有数据访问
目的串 | 附加段：ES | 串处理指令的目的串

## Slide 37
  综上，按给出偏移地址方式的不同，分为以下5种：
    直接寻址 MOV AL, [ buffer ]
    寄存器间接寻址 MOV AL, [ BX ]
    寄存器相对寻址 MOV AL, [ BX + 10H ]
    基址变址寻址 MOV AL, [ BX + SI ]
    相对基址变址寻址 MOV AL, [ BX + SI + 10H ]
与数据有关的寻址方式
    用途：
    寄存器相对寻址、基址变址寻址可用于表格或数组。
    相对基址变址可用于二维数组。

## Slide 38
注意：1）不能自创寻址方式
寄存器操作数地址只能由BX、BP、SI、DI 给出, 它们的组合也不是任意的。
基址加变址
[ BX+SI ]
[ BX+DI]
[ BP+SI ]
[ BP+DI]
寄存器相对
[SI + X ]
[DI + X ]
[BX + X ]
[BP + X ]
寄存器间接
[SI ]
[DI ]
[BX ]
[BP ]
相对基址加变址
[ BX+SI+X ]
[ BX+DI+X]
[ BP+SI+X ]
[ BP+DI+X]
其中X为8位或16位偏移量
与数据有关的寻址方式

## Slide 39
2)常见错误：
  如 MOV CL, [AX]
    MOV AX, [DX]
    MOV AL, [CX]
    MOV CX, [BP+BX]
    MOV AH, [SI+DI]
    MOV BL, [AX+CX]
与数据有关的寻址方式
寄存器操作数地址只能由BX、BP、SI、DI 给出, 它们的组合也不是任意的。

## Slide 40
3）只有存储器操作数需用段跨越的前缀
    MOV ES:[SI], CX
    MOV AL, DS:[BP]
    MOV ES:AX, 0
MOV DS:CX, 22H
与数据有关的寻址方式

## Slide 41
第2讲：80X86的寻址方式
寻址的概念
与数据有关的寻址方式
与转移地址有关的寻址方式
立即寻址
寄存器寻址
直接寻址
寄存器间接寻址
寄存器相对寻址
基址变址寻址
相对基址变址寻址
段内直接寻址
段内间接寻址
段间直接寻址
段间间接寻址

## Slide 42
用来确定转移指令（条件转移指令或无条件转移指令）及call指令的转向地址。
转移地址是由各种寻址方式得到的有效地址和段地址相加而成的，有效地址存入IP寄存器中，段地址指定为CS段寄存器内容。
段内寻址： 段内转移只需改变 （IP）
段内直接寻址 JMP NEAR PTR NEXT
段内间接寻址 JMP TABLE [ BX ]
段间寻址：段间转移改变（CS）、（IP）
段间直接寻址 JMP FAR PTR NEXT
段间间接寻址 JMP DWORD PTR [ BX ]
与转移地址有关的寻址方式
NEXT、TABLE为符号地址

## Slide 43
段内转移是指程序在同一代码段内，仅改变IP寄存器的值，而不改变CS寄存器的值所发生的转移。段内转移又分为段内直接转移和段内间接转移。
1. 段内转移
（1） 段内直接寻址
转向的有效地址 = 当前（IP） + 位移量（8bit/16bit)
位移量
IP寄存器
＋
EA
与转移地址有关的寻址方式

## Slide 44
位移量：位移量 = EA -（IP）当前
对于短跳转：8位位移量可正可负，范围是 －128～＋127，前面加“SHORT”；
对于近跳转：16位位移量可正可负，范围是－32768～＋32767，前面加“NEAR PTR ”。
这种寻址方式适用于条件转移及无条转移指令。
当用于条件转移指令时，位移量只允许 8 位；
用于无条件转移指令时，位移量 8 位时称为 短跳转，16位时则称为近跳转。
JMP SHORT QUEST ；8位短跳转
JMP NEAR PTR NEXT ；16位近跳转
其中NEXT、QUEST均为转向的符号地址。
与转移地址有关的寻址方式

## Slide 45
段内直接寻址：JMP near ptr nextstep
（IP）←Offset nextstep
或（IP）当前+16位位移量
OP
00H
12H
...
...
OP
03H
Offset nextstep=172AH
（IP)
当前
=
052AH
16位的位移量
＝30172AH-30052AH
存储器
跳转
CS=3000H
与转移地址有关的寻址方式

## Slide 46
（2） 段内间接寻址
转向的有效地址是一个寄存器或存储单元的内容。可用除立即数以外的任何一种数据寻址方式得到，所得到的转向的有效地址取代IP寄存器的内容。
转向的有效地址
指令
数据寻址方式
或
根据数据寻址
方式计算出
EA值
转向的有效地址
存储单元
与转移地址有关的寻址方式

## Slide 47
汇编格式：JMP BX
JMP word ptr [BP + table]
其中： word ptr ——属性定义符
（BP）+ table 寻址所得地址是一个字的有效地址，
由有效地址形成物理地址里的内容即为转向的有效地址（IP）。
与转移地址有关的寻址方式
注：如果指令操作数已被定义为16位的存储器，则：
word ptr 可以省去。

## Slide 48
JMP BX ; （IP）=1256H
JMP WORD PTR TABLE[BX] ; （IP）=3280H
JMP WORD PTR [BX][SI] ; （IP）=2450H
【例】
已知 TABLE=20A1H ，（BX）=1256H ，（SI）=528EH，
（DS）=2000H ，（232F7H）= 3280H ，（264E5H）=2450H
与转移地址有关的寻址方式

## Slide 49
（1） 段间直接寻址
用指令中提供的转向段地址和偏移地址取代CS 和 IP。
指令
偏移地址
IP寄存器
段地址
CS寄存器
2. 段间转移
当程序从一个代码段转移到另一个代码段时，不仅要改变IP寄存器的值，同时也要改变CS寄存器的值，这种转移称为段间转移。段间转移又分为段间直接转移和段间间接转移。
与转移地址有关的寻址方式

## Slide 50
【例】
JMP FAR PTR NEXTROUNT
新IP
新CS
32
EA
01
00
10
～
～
～
～
10
CS1=0000H
CS1→
00000
02000
IP→
IP=2000H
CS2→
CS2=1000H
NEXTROUNT
IP=0132H
10132
10000
与转移地址有关的寻址方式
offset NEXTROUNT (IP)
seg NEXTROUNT (CS)

## Slide 51
（2） 段间间接寻址
用存储器中的两个相继字的内容取代CS 和 IP，存储单元的地址可用存储器寻址方式得到。
指令
数据寻址方式
根据数据寻址
方式计算出
EA值
转向的有效地址
转向的有效地址
存储器中的两个相继字
IP
CS
与转移地址有关的寻址方式

## Slide 52
如DS=3000H，BX=1200H，INTERS=0020H，
则存储单元的物理地址PA=30000+0020+1200=31220H
指令执行前，CS=0000H，IP=1000H，（31220H）=40H，
（31221）=01H，（31222H）=00H，（31223）=10H。
指令执行后，IP=0140H，CS=1000H。先IP、后CS。
【例】 JMP DWORD PTR [INTERS+BX]
DWORD PTR——双字操作符，转向地址双字（段间转移）
与转移地址有关的寻址方式

## Slide 53
指令存储和执行情况：
JMP
DWORD PTR
INTER
[BX]
～
～
～
～
CS=0000H
CS→
00000
01000
IP→
IP=1000H
CS→
CS=1000H
IP→
IP=0140H
10140
10000
代码段
01
40
00
10
DS=3000H
DS→
30000
31220
INTER+BX
数据段
新IP
新CS
31221
31222
31223
与转移地址有关的寻址方式
指令执行后:
IP=0140H，CS=1000H

## Slide 54
作业
Page 34：2.9
Page 107-108：3.5、3.8