## Slide 1
数字逻辑设计
实验一：Vivado使用与组合电路的Verilog实现
郑海刚 2020秋

## Slide 2
1、实验课程总体介绍
2、实验环境
3、实验题目一：拨码开关控制led
4、实验题目二：3-8译码器的Verilog实现
目录
Notes: Case语句不写默认值会生成锁存器

## Slide 3
学习目标
Notes: Case语句不写默认值会生成锁存器

## Slide 4
实验要求
实验成绩：20学时共20分
（1）实验项目：15分（现场检查+作业提交）
（2）综合实验（实验六）实验报告：5分
 | 项目名称 | 学时 | 现场检查 | 提交作业 | 总分
实验一 | Vivado使用与组合电路的Verilog实现 | 2 | 1 | 1 | 2
实验二 | 寄存器的设计 | 2 | 1 | 1 | 2
实验三 | 计数器的设计 | 2 | 1 | 1 | 2
实验四 | 7段数码管控制的设计 | 4 | 2 | 1 | 3
实验五 | 状态机的设计 | 4 | 2.5 | 0.5 | 3
实验六 | 综合实验 | 6 | 3 | 代码+报告 | 3

## Slide 5
实验环境介绍：EGO1实验板
Notes: EGO1有2个版本，稍有不同：旧版v1.2(JTAG和UART分开，占用2个micro USB接口；SW：0->7)、新版v2.2(Type-C接口，SW：7->0) 电位器用于调节输入给FPGA的模拟电压

## Slide 6
注意

## Slide 7
注意事项：
  插拔接插件前请关闭电路板总开关，否则易损坏器件。
  防止静电，使用后把板卡放到防静电袋中。
  保持电路板的表面清洁。
  小心轻放，避免不必要的硬件损伤。
用USB_JTAG线将实验板的JTAG（J22）与PC机的USB相连
  插拔USB线时务必先对准，再稍稍用力插拔即可。
  禁止过度用力从而损坏micro USB接口。
实验板使用

## Slide 8
FPGA厂商Xilinx公司2012年发布的集成开发环境
版本：2018.3/2019.2 webpack（无需license）
Vivado

## Slide 9
熟悉 Vivado 的开发环境及开发流程
熟悉 Xilinx FPGA开发环境、EGO-1实验板的功能和使用方法
了解Verilog的结构描述、数据流描述和行为描述法
掌握组合电路的Verilog设计与实现
实验目的

## Slide 10
实验内容：
EGO1实验板上有 8 个拨码开关，板上标注为 SW7~SW0。有8个 LED 灯，板上标注为 D1~D8。用拨码开关作为数据输入，FPGA读取拨码开关输入然后输出驱动LED。当开关拨到下档时，表示输入为 0，FPGA输出低电平LED灭；拨到上档为 1，FPGA输出高电平LED点亮。
实验题目一：拨码开关控制led

## Slide 11
1、Create Project 创建项目
2、Add Sources 添加源代码
3、Run Simulation 仿真（添加testbench）
4、Add constraints 添加约束文件
5、Run Synthesis 综合
6、Run Implement 实现
7、Generate Bitsteam 产生比特流文件
8、Open Hardware Manager 打开硬件、下载
实验步骤
Notes: 详细步骤参考实验指导书

## Slide 12
仿真
综合：将代码映射为元件互联关系
实现：布局与布线
生成比特流，烧录到芯片中
Vivado开发流程
工程文件管理

## Slide 13
实验内容
使用 Verilog 实现带使能端的3-8译码器，拨码开关作为译码器的输入，输出驱动led显示，信号名可以另取。
实验题目二：3-8译码器的Verilog实现
原理图
实物图
FPGA实现效果图

## Slide 14
en[2:0] |  |  | data_in[2:0] |  |  | data_out[7:0] |  |  |  |  |  |  | 
0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 1 | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | 1 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
data_out[5]=en[2]&~en[1]&~en[0]&data_in[2]&~data_in[1]&data_in[0]
实验原理-真值表与电路结构

## Slide 15
请对比这三种方式的优缺点，并自行选择其中的一种方式完成最终的实现。
实验原理-组合电路的verilog实现
（2）数据流描述法
（3）行为描述法
（1）结构化描述法
Notes: 结构描述：通过调用库中的元件或已设计好的模块来完成设计。
数据流描述：主要使用持续赋值语句，多用于组合逻辑电路。
行为描述：对设计实体的数学模型的描述，抽象程度最高。只要描述清楚输入与输出信号的行为，无需知道具体电路结构。
在较复杂的电路设计中，三种描述方法往往混合使用。

## Slide 16
创建实验项目
独立完成功能编码
给定仿真文件执行仿真、添加约束
生成比特流上板
实验步骤

## Slide 17
实验要点-行为仿真
testbench：给待验证的设计添加激励，观察输出响应是否符合预期
步骤：
  对被测试设计的顶层接口进行实例化。
  给被测试设计的输入接口添加激励。

## Slide 18
约束：将模块的input/output信号与芯片的物理引脚进行绑定/连接。
① 绑定引脚，语法格式为：set_property PACKAGE_PIN (pin location) [get_ports (port name)]
set_property PACKAGE_PIN P5 [get_ports sw[0]] # 将sw[0]信号与物理引脚P5绑定
set_property PACKAGE_PIN F6 [get_ports led[0]] # 将led[0]信号与物理引脚F6绑定
•
② 设置引脚的电气特性，语法格式为： set_property IOSTANDARD (level:LVCMOS33 etc.) [get_ports (port name)]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports sw[0]] # 设置sw[0]信号的高电平为3.3V
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports led[0]] # 设置led[0]信号的高电平为1.8V
实验要点-物理约束

## Slide 19
实验要点-综合Synthesis
综合：将verilog代码映射为与非门等基本逻辑单元的互联关系。
Notes: 综合过程有翻译、映射、优化。

## Slide 20
实验要点-实现Implementation
实现：包括布局和布线，把单元器件合理布局并连通。

## Slide 21
题目一检查实验现象（1分）
题目二提交.v文件、仿真结果截图（1分）
数逻实验指导书gitee仓库：https://gitee.com/hitsz-datasci
对应网址：https://hitsz-datasci.gitee.io/course-diglogic/
实验检查与提交

## Slide 22
作业提交
雷同双方不给分！！！！！
作业提交系统下周发布
前几次试验下周五之前提交作业，后续实验下周同一课程时间之前提交作业，否则视为未提交。